Elec_C5 TD	PCSI_Lycée Brizeux 2022-2023
 Régimes transitoires du 2nd ordre
Circuit L-R // C 

A
B
E
L
C

K
i(t)

R

K

On considère le montage ci-contre. Le condensateur est initialement déchargé et l'interrupteur ouvert. A t=0, on ferme K.
  1. Quand le régime permanent est établi, quelles sont les valeurs de uAB et de i ?
  2. Le régime permanent établi, on ouvre K. On prend cet instant comme nouvel origine des temps, déterminer uAB(t).
  3. Calculer la valeur maximale atteinte par uAB sachant que E=24V; R=24Ω; L=10H et C=100μF. Rep: uABmax=340V.
Circuit LC : prise en compte des pertes 
On considère le circuit ci-contre. L=10mH, C= 0,1μF

E

K1
K2
q(t)

uc(t)
i(t)

uL(t)

C

L

R
- t < 0	K1 est fermé et K2 est ouvert
- t = 0	On ferme K2 et on ouvre K1
1. Pour t = 0- , t = 0+ déterminer uc(t), i (t) et uL(t).
2. Pour t > 0, déterminer l'équation différentielle vérifiée par uc(t) en fonction du facteur de qualité et de la pulsation propre.
3. Déterminer la résistance critique RC, en déduire un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.
4. On suppose R=80Ω. Le régime est pseudo-périodique, pourquoi ? Déterminer la pseudo-pulsation, le coefficient d'amortissement μ, et un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.
5. On suppose R=8000Ω. Le régime est apériodique, pourquoi ? Déterminer un ordre grandeur de la durée du régime transitoire.
6. Comparer suivant les valeurs de R les différentes durées du régime transitoire.
Circuit résonant parallèle 

R
E

iC(t)

iL(t)
iR(t)

L
C
K2
q(t)

K1

On réalise le montage ci-contre:
Pour t < 0 K1 est fermé et K2 est ouvert .
A t = 0, on ferme K2 et on ouvre K1.
Pour t > 0 :
1) Montrer que le courant iL vérifie l’équation différentielle de la forme : bold{{d^2 i_L(t)}over {dt^2} + %omega_ 0 over Q {di_L(t)} over dt + %omega_0^2 i_L (t) =0} . Comment s'appellent Q et ω0 ? Quelle est leur unité ?

1. Montrer que q(t) vérifie la même équation différentielle.
  On suppose Q>>1.
2. Calculer les expressions approchées de iL(t) et u(t) en négligeant dans les calculs 1/Q² devant 1.
Calculer les diverses énergies emmagasinées en fonction du temps, ainsi que l’énergie totale électromagnétique présente dans L et C. Commenter les résultats obtenus.

Mise en cascade de 2 cellules RC 
On met en cascade 2 cellules RC identiques comme l'indique la figure ci-contre.

R

A
B

C

E

i(t)
K

R
C

i2(t)
i1(t)
Initialement les deux condensateurs sont déchargés et l'interrupteur K est ouvert.
A t=0 on ferme K.
a) Déterminer sans calcul et en le justifiant:
    1. i1(0+), i2(0+), i(0+)
    1. i1(∞), i2(∞), i(∞).
b) Pour t > 0, afin d'établir l'équation différentielle vérifiée par i2(t)
    1. Montrer que : i_{1}=RC{di_{2}} over {dt}+i_{2}
    2. Montrer que: {di} over {dt}=–{di_{2}} over {dt}– {i_{2}}over{RC}
    3. Déduire des 2 équations ci-dessus, l'équation différentielle du 2nd ordre vérifiée par i2(t).
c) Résoudre l'équation différentielle en déduire i2(t) puis tracer i2(t). A quelle date tM i2(t) est-elle maximum ?